BPT013

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

с простым управлением

и приёмником с установкой в розетку

Большим преимуществом является двухсторонняя коммуникация, быстрая настройка и изменение требуемой температуры простым вращением колёсика на передатчике. Передатчик можно переносить или устанавливать на коробку инсталляции в эталонном помещении. Приёмник оборудован системой самообучения и памятью E-EPROM, которая хранит заданный код и при сбое электропитания. Беспроводной вариант позволяет осуществить установку легко и быстро, тем самым отпадает трудоёмкая и занимающая много времени установка проводки между термостатом и котлом с прокладкой через перекрытие этажей. Зона действия системы может достигать 35 м.

приёмник - в розетку

- Питание приёмника 230 В / 50 Гц

- Приёмник с системой САМООБУЧЕНИЯ КОДА и памятью E-EPROM (код сохраняется и при сбое электропитания).

- Двухпроводное подключение к котлу.

- СДИ индикации для сигнализации состояния

- индикация питания

- передача / приём сигнала

- состояние неисправности

- замкнутое реле.

ДВУХСТОРОННЯЯ КОММУНИКАЦИЯ

- гарантирует надёжный перенос сигнала и

позволяет получить встречную информацию

передатчик

- Простой элемент управления для установки температуры - колёсико.

- Индикация включения котла и состояния сбоев красным СДИ,

- Ночной экономный режим - кнопка быстрого выбора ночного экономного режима (автоматическое снижение на 3°C в течение 8 часов).

- Незамерзающая температура.

- Возможность дополнительной покупки внутренней рамки иного цвета (по образцам на www.elbock.cz) для доскональной гармонии в интерьере.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЁМНИКА

МОНТАЖ ПРИЁМНИКА

- отключаем главный защитный автомат

- подключаем приёмник к котлу по схеме (на котле используем клеммы для комнатного термостата, 2 провода!)

- подключаем приёмник к эл. сети 230В/50Гц

- включаем главный защитный автомат, на приёмнике включится зеленый диод и тем самым приёмник готов для дальнейшей настройки

Приёмник устанавливайте (внутри помещений) как можно дальше от больших металлических предметов (мин. 0,5 м) и на расстоянии от проводки высокого напряжения - возможны помехи для сигнала!

Рекомендуем, чтобы установку осуществило лицо с соответствующей электротехнической квалификацией!

ОБУЧЕНИЕ КОДА

Используем в случае удаления памяти приёмника - мигает красный диод!

- Приблизительно на 1,5 с нажимаем “ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ” на приёмнике, попеременно мигают жёлтый и красный СИД, приёмник ожидает код (т.н. режим обучения).

- На передатчике (после вкладывания батареи см. стр. 3) продолжительно нажимаем (прибл. 3 сек) кн.  “(“ , красный СДИ на передатчике 4 раза продолжительно мигает (передача сигнала + тест приёмника).

- Получение кода приёмником индицируется одновременным миганием жёлтого и красного СДИ, тем самым обучение коду успешно исполнено. После получения кода несколько раз замыкается выходное реле для проверки правильного функционирования BPT013.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА

МОНТАЖ ПЕРЕДАТЧИКА

- открываем переднюю крышку передатчика по рис. 3.

- закрепляем заднюю крышку на стену (или прямо на коробку инсталляции) рис. 4

- устраняем предохранительную ленту батареек, после этого передатчик полностью работоспособен (при покупке ВРТ013 батарея входит в комплект поставки)

- снова закрываем переднюю крышку, см. рис. 6-7

- при замене батареек обращаем внимание на правильную полярность (рис. 5)

- необходимость замены батареек индицируется красным СИД ,3 раза мигает за 8 с

- всегда используйте щелочные батарейки типа АА, 2 шт. 1,5 В! (не используйте батарейки с подзарядкой)

Прим.: Использованные батарейки ликвидируйте в соответствии с инструкциями по обращению с опасными отходами!

РЕЖИМЫ ПЕРЕДАТЧИКА

Установка/изменение температуры:

- простым поворотом колёсика устанавливаем требуемую температуру по шкале (+/-1°C от 11°C).

- ВКЛЮЧЕНИЕ котла индицируется красным СДИ, мигает 1 раз за 8 с.

Ночной режим экономии:

Предназначен для автоматического снижения температуры на 3°C в течение 8 часов. Этот цикл автоматически повторяется каждый день.

- в требуемое время кратковременно (прибл. 1 с) нажимаем кнопку “(“ , диод мигает 4 раза и тем самым режим активирован

- если во время ночного режима экономии снова кратковременно нажать кн. “(“ , изменится начальное время ночного режима и отсчитывается новый цикл 8 часов.

- изменением температуры на +/-1°C (вращением колёсика) режим будет отменен!

ПРИМЕР:

|  | Устанавливаем требуемую температуру напр. 22°C. |  | В 22 часа кратковременно (прибл. 1 сек) нажимаем кнопку “(“. |  | Термостат автоматически снижает требуемую температуру на 3°C на период 8 часов с момента нажатия кнопки! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Если... | Причина и решение.... |
| --- | --- |
| на передатчике мигает красный СДИ 3 раза за 8 с | Индикация разрядки батареек замените батарейки, см. стр. 3 |
| на передатчике мигает красный СДИ 2 раза за 8 с | Ошибка переноса сигнала между передатчиком и приёмником проверьте подключение приёмника см. стр. 2, на передатчике продолжительно (прибл. 3 сек.) нажмите кн. “( “ для тестирования связи (реле на приёмнике должно сработать несколько раз) |
| на приёмнике мигает красный СДИ | Память пуста, нет обучения коду приёмника, исполните обучение кода см. стр. 2 |
| на приёмнике постоянно горит красный СДИ | Приёмник неисправен (8 мин ВЫКЛ и 2 мин ВКЛ). проверьте передатчик и проверьте связь |
| на приёмнике попеременно мигает жёлтый и красный СДИ | Режим обучения кода, приёмник ожидает код на передатчике продолжительно (прибл. на 3 с) кн. “(“ |
| на приёмнике горит оранжевый СДИ, но реле не замкнуто | Неисправность цепи выхода немедленно обратитесь к производителю |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Приёмник |  | Передатчик |
| --- | --- | --- |
| Питание | 230 В/ 50 Гц |  | Питание | щелочн. батарейки АА 2 шт. 1,5В |
| Тип коммуникации | двухсторонняя |  | Тип коммуникации | двухсторонняя |
| Частота | 433,92 МГц |  | Vf мощность | < 10 мВт |
| Зона досягаемости | 300 м (на поверхности воды) 35 м (в застройке) |  | Частота | 433,92 МГц |
| Чувствительность | < -102 дБм |  | Гистерезис | 0,4°C |
| Выход | реле, макс. 8 A |  | Диапазон устанавливаемых температур | от 11 до 29°C (незамерзающая мин. 3°C) |
| Класс защиты | IP20 |  | Установка температуры | шаг 1°C (от 11°C) |
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C |  | Точность измерения | ± 1°C |
|  |  |  | Класс защиты | IP20 |
|  |  |  | Срок службы батареек | 5 лет в зависимости от типа батареек |
|  |  |  | Рабочая температура | от 0°C до +40°C |

| ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ (на изделие предоставляется гарантия 2года) |  | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС Мы фирма "ELEKTROBOCK CZ s.r.o.", настоящим заявляем, что изделие BPT013 соответствует основным требованиям и иным соответствующим положениям директивы 1999/5/ES. Издано: 01.08.2008 г. na www.elbock.cz |
| --- | --- | --- |
| номер изделия: | дата продажи: |  |  |
| проверил: | печать продавца: |  |  |

|  | В случае гарантийного и послегарантийного сервиса отправьте изделие по адресу производителя. |  | ELEKTROBOCK CZ s.r.o. ул. Бланенска 1763 г. Куржим 664 34 Тел./факс: +420 541 230 216 Техническая поддержка (до 14 ч) Мобильный: +420 724 001 633 www.elbock.cz |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИТ - правильное подключение к эл. сети

ОРАНЖЕВЫЙ ГОРИТ - включено реле 1

ЖЁЛТЫЙ МИГАЕТ - передача или приём сигнала

КРАСНЫЙ МИГАЕТ - пустая память E-EPROM

КРАСНЫЙ ГОРИТ - НЕИСПРАВНОСТЬ (если в течение прибл. 6 часов не получит ни одного сигнала от передатчика, перейдёт в режим 2 мин.  ВКЛЮЧЕНО и 8 мин.  ВЫКЛЮЧЕНО).

ЖЁЛТЫЙ+КРАСНЫЙ МИГАЮТ ПОПЕРЕМЕННО - режим обучения кода

ЖЁЛТЫЙ+КРАСНЫЙ МИГАЮТ ОДНОВРЕМЕННО - обучение кода прошло успешно

ЖЕЛТЫЙ+КРАСНЫЙ ГОРЯТ ОДНОВРЕМЕННО - режим удаления памяти

Сквозные розетки для подключения дополнительного прибора

Выход для котла

(коммутирующий контакт без потенциала)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

- кратковременное нажатие (прибл. 1,5 с)

режим ОБУЧЕНИЕ КОДА

- продолжительное нажатие (прибл. 5 с)

RESET (очистка памяти)

Функция переключателя:

AUT – работает по программе

ZAP - постоянно включено VYP - постоянно выключено

питание 230В/50Гц

Схема подключения:

СДИ индикации:

элемент управления - колёсико установки температуры

СДИ индикации

рис. 4

отверстия для установочных винтов

кратковременное нажатие (прибл. 1,5 с) - ночной режим экономии

длительное нажатие (прибл. 3 сек) - ТЕСТ (обучение кода)